Poglavlje 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I   PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

| Podpoglavlje 1.1. | IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE |
| --- | --- |
| Trgovački naziv hemikalije | EKOSTERIL PLUS RUČNI |
| Sadrži | Trietanolamin dodecilbenzen sulfonat Izotridekanol etoksilat Persirćetna kiselina |
| Podpoglavlje 1.2. | IDENTIFIKOVANI NAČIN KORIŠĆENJA HEMIKALIJE I NAČINI KORIŠĆENJA KOJI SE NE PREPORUČUJU |
| Način korišćenja | Biocidni proizvod za pranje i dezinfekciju sudova i pribora za jelo, opreme i ambalaže Tečni koncentrovani biocidni proizvod za profesionalnu i opštu upotrebu, detergent za pranje i dezinfekciju sudova i pribora za jelo, opreme, ambalaže u javnim objektima i ustanovama, objektima javnog zdravlja, prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, restoranima društvene ishrane i domaćinstvu. |
| Način korišćenja hemikalije koji se ne preporučuje | Nema identifikovane(ih) upotrebe(a). |

| Podpoglavlje 1.3. | PODACI O SNABDEVAČU |
| --- | --- |
| Naziv snabdevača | ¨MIDRA EKO¨ d.o.o. |
| Proizvođač/uvoznik/distributer/dalji korisnik | Proizvođač |
| Adresa i broj telefona | Batajnički drum 23, 11 080 Beograd-Zemun, Republika Srbija Telefon: +381 11 375 25 39 Fax: +381 11 375 09 45 e-mail: office@midraeko.rs |
| e-mail adresa lica zaduženog za bezbednosni list | vedrana.polak@midraeko.rs |

| Podpoglavlje 1.4. | BROJ TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE |
| --- | --- |
| Centar za kontrolu trovanja Tel.: 011/360-8440 Vojno medicinska akademija Centar za kontrolu trovanja Crnotravska 17 Beograd | Telefon dostupan 00-24h |

Poglavlje 2.  IDENTIFIKACIJA  OPASNOSTI

| Podpoglavlje 2.1. | KLASIFIKACIJA HEMIKALIJE |
| --- | --- |
| Klasifikacija CLP/GHS u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS“ br. 105/13, 52/2017 i 21/2019). Klasifikacija smeše: |
| Irit. kože 2, H315 Irit. oka 2, H319 |
| *Pun tekst obaveštenja o opasnosti (H) i naziv klasa opasnosti navedeni su u Poglavlju 16. |
| Podpoglavlje 2.2. ELEMENTI OBELEŽAVANJA U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS“ br. 105/13, 52/2017 i 21/2019). |
| Oznaka za piktogram opasnosti i reč upozorenja Komponente za etiketiranje koje određuju opasnost: | Pažnja Trietanolamin dodecilbenzen sulfonate Izotridekanol etoksilat Persirćetna kiselina |
| Obaveštenje o opasnosti (H) | H315 Izaziva iritaciju kože H319 Dovodi do jake iritacije oka |
| Obaveštenje o merama predostrožnosti (P) | P102 Čuvati van domašaja dece. P264 Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P280 Nositi zaštitne rukavice. P332 + P313Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/posmatranje. P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti.Nastaviti sa ispiranjem. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. |
| Dodatni elementi obeležavanja | - |
| Podpoglavlje 2.3. | OSTALE OPASNOSTI |
| PBT/vPvB svojstva | PBT: Nije primenjivo. vPvB: Nije primenjivo. |

Poglavlje 3. SASTAV / PODACI  O  SASTOJCIMA

| Hemijski naziv/ IUPAC | CAS broj | EC broj | Registarski broj/ Index broj | Klasifikacija | Sadržaj (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trietanolamin dodecilbenzen sulfonat | 27323-41-7 | 248-406-9 | - | Irit. oka 2, H319 Irit. kože 2, H315 | 15-30 |
| Izotridekanol etoksilat | 69011-36-5 | 500-241-6 | - | Ak. toks. 4 , H302 Ošt.oka 1, H318 | <5 |
| Persirćetna kiselina | 79-21-0 | 201-186-8 | 607-094-00-8 | Zap. teč. 3 H226 Organ. Perok. D, H242 Ak. toks. 4, H332 Ak. toks. 4, H312 Ak. toks. 4, H302 Kor. kože 1А,H314 Vod.živ.sred.-ak.1,H400 | 0,1 |

Za pun naziv klasa opasnosti i obaveštenja o opasnosti (H) pogledati Poglavlje 16.

Poglavlje 4. MERE  PRVE  POMOĆI

| Podpoglavlje 4.1. | OPIS MERA PRVE POMOĆI |
| --- | --- |
| Nakon udisanja | Ne postoji opasnost od isparenja ovog biocidnog proizvoda. |
| Nakon kontakta sa kožom | U slučaju bilo kakvog neprijatnog osećaja na koži odmah isprati vodom i sapunom, a zatim potražiti savet lekara. |
| Nakon kontakta sa očima | Ako biocidni proizvod dospe u oči, neophodno je odmah obilno ispiranje vodom, a zatim potražiti savet lekara. |
| Nakon gutanja | Ukoliko se biocidni proizvod progutan, isprati odmah usta vodom, popiti dosta vode i po potrebi potražiti savet lekara. |

| Podpoglavlje 4.2. | NAJVAŽNIJI SIMPTOMI I EFEKTI, AKUTNI I ODLOŽENI |
| --- | --- |
| Kontakt sa kožom: Izaziva iritaciju kože. Kontakt sa očima: Može dovesti do iritacije oka. Gutanje: Nadražuje usta, grlo i želudac. Udisanje: Nakon izlaganja nema ozbiljnih odloženih efekata. |
| Podpoglavlje 4.3. | HITNA MEDICINSKA POMOĆ I POSEBAN TRETMAN |
| Ne postoji specifičan tretman. |

Poglavlje 5. MERE  ZA  GAŠENJE  POŽARA

| Podpoglavlje 5.1. | SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA |
| --- | --- |
| Odgovarajuća sredstva | Voda. |
| Neodgovarajuća sredstva | - |

| Podpoglavlje 5.2. | POSEBNE OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI OD SUPSTANCI ILI SMEŠA |
| --- | --- |
| Opasni proizvodi sagorevanja | Biocidni proizvod nije zapaljiv ni eksplozivan. |

| Podpoglavlje 5.3. | SAVET ZA VATROGASCE |
| --- | --- |
| Mere zaštite tokom gašenja požara | - |
| Posebna zaštitna oprema | Učesnici u gašenju požara moraju nositi zaštitne rukavice SRPS EN 374-2:2016 i zaštitne naočare SRPS EN166:2008., kako bi se sprečila mogućnost nastanka oštećenja kože i očiju. |

Poglavlje 6. MERE  U  SLUČAJU  UDESA

| Podpoglavlje 6.1. | LIČNE PREDOSTROŽNOSTI, ZAŠTITNA OPREMA I POSTUPCI U SLUČAJU UDESA |
| --- | --- |

Nositi zaštitne rukavice i zaštitne naočare. Eventualno prosuti biocidni proizvod isprati sa dosta vode.

| Podpoglavlje 6.2. | PREDOSTROŽNOSTI KOJE SE ODNOSE NA ŽIVOTNU SREDINU |
| --- | --- |
| Mere zaštite životne sredine | Ne dozvoliti izlivanje i ispuštanje u površinske vode i podzemne vode ili u kanalizaciju. |

| Podpoglavlje 6.3. | MERE KOJE TREBA PREDUZETI I MATERIJAL ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I SANACIJU |
| --- | --- |
| Mere sanacije | Sakupiti prosuti biocidni proizvod apsorbensima (npr. pesak, zemlja, dijatomejska zemlja, univerzalna veziva) i odložiti u posudu za odlaganje prema lokalnim/nacionalnim propisima (pogledati poglavlje 13). Čuvati u prikladnim, zatvorenim posudama za odlaganje. Ostatke isprati velikom količinom vode. |
| Ostale informacije | - |
| Podpoglavlje 6.4. | UPUĆIVANJE NA DRUGA POGLAVLJA |
| Podaci o kontroli izlaganja, ličnoj zaštiti su naznačeni u Poglavlju 8. Podaci o tretiranju otpada naznačeni su u Poglavlju 13. |

Poglavlje 7. RUKOVANJE  I  SKLADIŠTENJE

| Podpoglavlje 7.1. | PREDOSTROŽNOSTI ZA BEZBEDNO RUKOVANJE |
| --- | --- |
| Bezbedno rukovanje hemikalijom | Neophodno je pridržavati se osnovnih preventivnih mera pri radu i čuvanju biocidnog proizvoda. Pri upotrebi biocidnog proizvoda, ne treba dozvoliti njegovo mešanje sa drugim hemikalijama. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Nositi propisanu zaštitnu opremu. |
| Mere predostrožnosti od požara i eksplozije | - |
| Podpoglavlje 7.2. | USLOVI ZA BEZBEDNO SKLADIŠTENJE, UKLJUČUJUĆI NEKOMPATIBILNOSTI |
| Uslovi za skladišne prostorije | Biocidni proizvod čuvati samo u originalnoj ambalaži, na hladnom, tamnom i suvom mestu. Držati dalje od hrane i pića i van domašaja dece. |
| Saveti o skladištenju sa nekopmatibilnim materijalima | - |
| Više informacije o uslovima skladištenja | - |

| Podpoglavlje 7.3 | POSEBNI NAČINI KORIŠĆENJA |
| --- | --- |
| Nema podataka |

Poglavlje 8. KONTROLA  IZLOŽENOSTI  I  LIČNA  ZAŠTITA

| Podpoglavlje 8.1 | PARAMETRI KONTROLE IZLOŽENOSTI |
| --- | --- |

U skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/17) ne postoje granične vrednosti izloženosti na radnom mestu za sastojke ovog proizvoda na dan izrade Bezbednosnog lista.

DNEL

| Hemijski naziv | Izotridekanol etoksilat |
| --- | --- |
| Tip izloženosti | Vrsta izloženosti | Trajanje izloženosti | Vrednost | Jedinica |
| radnik | inhalaciono | dugotrajno | 294 | mg/m3 |
| radnik | dermalno | dugotrajno | 2080 | mg/kg |
| potrošač | inhalaciono | dugotrajno | 87 | mg/m3 |
| potrošač | dermalno | dugotrajno | 1250 | mg/kg |
| potrošač | oralno | dugotrajno | 25 | mg/kg |

PNEC

| Hemijski naziv | Izotridekanol etoksilat |
| --- | --- |
| Vrsta izloženosti | Vrednost | Jedinica |
| morska voda | 0.0074 | mg/l |
| slatka voda | 0.074 | mg/l |
| slatka voda povremena ispuštanja | 0.015 | mg/l |
| sedimenti (slatka voda) | 0.604 | mg/kg |
| sedimenti (morska voda) | 0.064 | mg/l |
| sediment (postrojenje za tretman otpadnih voda) | 1.4 | mg/l |

| Podpoglavlje 8.2. | KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA |
| --- | --- |
| TEHNIČKA KONTROLA | Nema podataka |
| MERE LIČNE ZAŠTITE |  |
| Zaštita očiju/lica | Zaštitne naočare SRPS EN 166:2008. |
| Zaštita kože i tela | Nema podataka |
| Zaštita ruku | Zaštitne rukavice otporne na dejstvo koroziva (guma prirodna, butilna, nitrilna) SRPS EN 374-2:2016 |
| Zaštita disajnih organa | Nema podataka |
| Posebne higijenske mere i mere opreza | Nema podataka |
| KONTROLA IZLOŽENOSTI ŽIVOTNE SREDINE | Nema podataka |

Poglavlje 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

| Podpoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije |
| --- |
| Izgled – agregatno stanje | Tečnost |
| Boja | Žuta |
| Miris | Miris jabuke |
| Prag mirisa: | Nema dostupnih podataka. |
| pH (rastvoreno u vodi): | 5-6 (nerazblažen na 200 C, SRPS ISO 4316:2014) |
| Tačka topljenja / tačka mržnjenja: | Nema dostupnih podataka. |
| Početna tačka ključanja i opseg ključanja: | Nema dostupnih podataka. |
| Tačka paljenja: | Nije zapaljivo |
| Brzina isparavanja: | Nema dostupnih podataka. |
| Zapaljivost(čvrsto, gasovito): | Nema dostupnih podataka. |
| Gornja / donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti: | Nema dostupnih podataka. |
| Napon pare: | Nema dostupnih podataka. |
| Gustina pare: | Nema dostupnih podataka. |
| Relativna gustina: | 1,05 g/cm3 (200C SRPS ISO 758:2016) |
| Rastvorljivost/mešanje sa vodom: | Rastvara se neograničeno u vodi |
| Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda: | Nema dostupnih podataka. |
| Temperatura samopaljenja: | Nema dostupnih podataka. |
| Temperatura razlaganja: | Nema dostupnih podataka. |
| Viskozitet | Nema dostupnih podataka. |
| Eksplozivna svojstva: | Nema dostupnih podataka. |
| Oksidujuća svojstva: | Nema dostupnih podataka. |
| Podpoglavlje 9.2 Ostali podaci - |

Poglavlje 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

| Podpoglavlje 10.1. | REAKTIVNOST |
| --- | --- |
| Ne postoje posebni rizici reakcije sa drugim proizvodima u normalnim uslovima korišćenja. |
| Podpoglavlje 10.2. | HEMIJSKA STABILNOST |
| Stabilan pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe. U originalnoj ambalaži na temperaturi od 10-30 0C stabilan je najmanje 12 meseci. |
| Podpoglavlje 10.3. | MOGUĆNOST NASTANKA OPASNIH REAKCIJA |
| Nema podataka. |
| Podpoglavlje10.4. | USLOVI KOJE TREBA IZBEGAVATI |
| Nema podataka. |
| Podpoglavlje 10.5. | NEKOMPATIBILNI MATERIJALI |
| Nema podataka. |
| Podpoglavlje 10.6 | OPASNI PROIZVODI RAZGRADNJE |
| Nema podataka. |

Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI  PODACI

Podpoglavlje 11.1  PODACI O TOKSIČNIM EFEKTIMA

| Akutna toksičnost | Podaci o akutnoj toksičnosti sastojaka biocidnog proizvoda: |
| --- | --- |
| Hemijski naziv | Trietanolamin dodecilbenzen sulfonat | Izotridekanol etoksilat |
| Akutna toksičnost | Vrsta izloženosti | Trajanje izloženosti | Vrednost | Jedinica | Vrednost | Jedinica |
| LC50 pacov | inhalaciono | 6h | - | - | 100 | mg/m3 |
| LC0 pacov | inhalaciono | 8h | - | - | 300 | mg/m3 |
| LD50 pacov | dermalno | - | - | - | 2000 | mg/kg |
| LD50 zec | dermalno | - | - | - | 5960 | mg/kg |
| LC50 zec | dermalno | - | - | - | 7.07 | ml/kg |
| LC50 pacov | oralno | - | 2320 | mg/kg | 500-2000 | mg/kg |
| NOAEL pacov | oralno | - | - | - | 500 | mg/kg |

| Korozivno oštećenje kože/iritacija : | Smeša je klasifikovana kao : Iritacija kože 2 , kalkulativnom metodom prema CLP/GHS pravilniku |
| --- | --- |
| Teško oštećenje oka / iritacija oka: | Smeša je klasifikovana kao : Iritacija oka, kategorija 2, kalkulativnom metodom prema CLP/GHS pravilniku. |
| Senzibilizacija respiratornih organa ili kože | Na osnovu dostupnih podataka ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju. |
| Mutagenost germitivnih ćelija | Na osnovu dostupnih podataka ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju. |
| Karcinogenost | Na osnovu dostupnih podataka ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju. |
| Toksičnost po reprodukciju: | Na osnovu dostupnih podataka ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju. |
| Specifična toksičnost za ciljni organ –jednokratna izloženost | Na osnovu dostupnih podataka ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju. |
| Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost | Na osnovu dostupnih podataka ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju. |
| Opasnost od aspiracije | Na osnovu dostupnih podataka ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju. |
| Druge informacije: | - |

Poglavlje 12.  EKOTOKSIKOLOŠKI  PODACI

| Podpoglavlje 12.1. | TOKSIČNOST |
| --- | --- |

| Hemijski naziv | Trietanolamin dodecilbenzen sulfonat | Izotridekanol etoksilat |
| --- | --- | --- |
| Akutna toksičnost | Tip izloženosti | Trajanje izloženosti | Vrednost | Jedinica | Vrednost | Jedinica |
| LC50 | Ribe Oncorhynchus mykiss | 96h 96h | 6 10.8 | mg/l mg/l | 2.5 | mg/l |
| EC50 | Dafnija Daphnia magna | 48h | 15 6.9 | mg/l mg/l | 1.5 | mg/l |
| ErC50 | Alge različite vrste | 96h 72h | 10-300 50-100 | mg/l mg/l | 1-10 | mg/l |
| EC50 | Mikroorganizmi | 16.9h 3h | - | - | 10000 140 | mg/l mg/l |
| EC10 | Mikroorganizmi | 16.9h | - | - | 10000 | mg/l |
| LC50 | Kopneni makroorganizmi osim zglavkara | 14dana | - | - | 1000 | g/kg |
| EC0 | Kopnene biljke | 17dana | - | - | 10-1000 | mg/kg |

| Podpoglavlje 12.2. | PERZISTENTNOST I RAZGRADLJIVOST |
| --- | --- |
| Biorazgradljivost | Biocidni proizvod je lako aerobno biorazgradljiv u vodi 100% na osnovu ekotoksikoloških svojstava surfarktanata smeše. Triethanolamin dodecilbenzen sulfonate (CAS 27323-41-7) Lako aerobno biorazgradljiv 95% (Vreme izlaganja: 28 dana). Metoda C.4-C.-SRPS EN ISO 9439). Izotridekanol etoksilat (CAS 69011-36-5) Lako aerobno biorazgradljiv 90,1% (Vreme izlaganja: 28 dana). Metoda C.4-C.-SRPS EN ISO 9439). |
| Podpoglavlje 12.3. | POTENCIJAL BIOAKUMULACIJE |
| Nema dostupnih podataka. |
| Podpoglavlje 12.4. | MOBILNOST U ZEMLJIŠTU |
| Nema podataka. |
| Podpoglavlje 12.5. | REZULTATI PBT i vPvB PROCENE |
| Nema podataka. |
| Podpoglavlje 12.6. | OSTALI ŠTETNI EFEKTI |
| Ne dopustiti da se velike količine supstance ispuštaju u kanalizaciju ili vodotokove. |

Poglavlje 13.  ODLAGANJE

|  | METODE TRETMANA OTPADA Sa ostacima proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RS“ br. 36/09 i 88/10, 14/16 i 95/18), a sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (,,Službeni glasnik RS” br. 36/09, 95/18). |
| --- | --- |
| 13.1.1 Materija: Preporuka Sa ostacima proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RS“ br. 36/09 i 88/10, 14/16 i 95/18). |
| 13.1.2 Neočišćena ambalaža: Preporuka Sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (,,Službeni glasnik RS” br. 36/09, 95/18). |

Poglavlje 14.     PODACI O TRANSPORTU

| Podpoglavlje 14.1. |  | ADR/RID | IMDG | ICAO-TI/IATA-DGR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UN BROJ |  |  |  |  |
| Podpoglavlje 14.2. | UN NAZIV ZA TERET U TRANSPORTU | - | - | - | - |
| Podpoglavlje 14.3. | KLASA OPASNOSTI U TRANSPORTU | - | - | - | - |
| Podpoglavlje 14.4. | AMBALAŽNA GRUPA | - | - | - | - |
| Podpoglavlje 14.5. | OPASNOST PO ŽIVOTNU SREDINU | - | - | - | - |
| Podpoglavlje 14.6. | POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI ZA KORISNIKA | - | - | - | - |
| Podpoglavlje 14.7. | TRANSPORT U RASUTOM STANJU | - | - | - | - |

Poglavlje 15.  REGULATORNI  PODACI

| Podpoglavlje 15.1. | PROPISI U VEZI SA BEZBEDNOŠĆU, ZDRAVLJEM I ŽIVOTNOM SREDINOM |
| --- | --- |
| Zakonom o hemikalijama (,,Službeni glasnik RS’’, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.glasnik br. 100/11) Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS“ br. 105/13, 52/2017 i 21/2019) Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci („Službeni glasnik RS“ br. 19/19) Zakon o transportu opasne robe (Sl.gl. RS. br.104/16, 83/18, 95/18) Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl.gl.RS br. 36/09, 95/18) Zakon o upravljanju otpadom (Sl.gl.RS br. 36/09, 88/10,14/16, 95/18) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Službeni glasnik RS'', br 101/05) Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganu hemijskim materijama (Sl. glasnik RS, 106/09, 117/17) Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" br. 14/16, 76/18, 95/18) |
| Podpoglavlje 15.2. | PROCENA BEZBEDNOSTI HEMIKALIJE |
| Procena bezbednosti hemikalije nije izvršena za smešu |

Poglavlje 16.  OSTALI  PODACI

| Spisak skraćenica i akronima |
| --- |
| ADR | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe |
| ADN/ADNR | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways - Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog rečnog prevoza opasne robe ADNR Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog rečnog prevoza opasne robe na Rajni |
| CAS | Chemical Abstract Service – identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci koja je publikovana u naučnoj literature i unesena u CAS registar |
| EC | European Commission number - zvanični identifikacioni broj supstance u Evropskoj Uniji |
| EC50 | Koncentracija pri kojoj se u 50% organizama javlja posmatrani efekat |
| GHS | Globally Harmonized System- Globalno harmonizovani sistem klasifikacije i obeležavanja hemikalija |
| IATA | International Air Transport Association – Udruženje za međunarodni avio saobraćaj |
| ICAO | International Civil Aviation Organization – Organizacija međunarodnog civilnog avio saobraćaj |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods – Opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj |
| LC50 | Koncentacija koja izaziva 50% smrtnosti (Letalna koncentracija, 50%) |
| LD50 | Doza koja izaziva 50% smrtnosti (Letalna doza, 50%) |
| PBT | Perzistentna, bioakumulativna i toksična svojstva |
| RID | International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway – Međunarodna norma za železničkitransport opasnih supstanci |
| vPvB | Veoma perzistentna i veoma bioakumulativna svojstva |
| VMA | Vojnomedicinska akademija |
| UN | Ujedinjene nacije |
| PNEC | Granična koncentracija izloženosti bez delovanja za životnu sredinu |
| DNEL | Granična vrednost izloženosti |
| NOAEL | Akutna toskičnost ponovljena doza-oralno |

Metode klasifikacije:

Klasifikacija je urađena u skladu sa kalkulativnom metodom GHS pravilnika.

Spisak oznaka i obaveštenja o opasnosti korišćenih u Poglavlju 3.

H226 Zapaljiva tečnost i para H242 Zagrevanje može da dovede do požara H302 Štetno ako se proguta H312 Štetno u kontaktu sa kožom H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka H315 Izaziva iritaciju kože H332 Štetno ako se udiše H318 Dovodi do teškog oštećenja oka H319 Dovodi do jake iritacije oka. H400 Veoma tokično po živi svet u vodi

Način korišćenja  :

EKOSTERILPLUSRUČNI se razblažuje vodom u odnosu 1:10  i 1:20 za dezinfekciju površina i opreme kontaminiranih bakterijama i virusima, a 1:2 za dezinfekciju površina i opreme kontaminiranih gljivicama u zavisnosti od stepena zaprljanosti površina.Vreme delovanja za bakterije i viruse 5-15 minuta, a za gljivice 15 minuta. Razblaženi rastvor se nanosi ručno na površine (krpom, sunđerom) i ispira vodom nakon pranja. Preporučena doza  je 50 ml na 1 litar vode.

EKOSTERIL PLUS   RUČNI se pakuje i isporučuje u orginalnoj plastičnoj ambalaži od 0,5, 1, 5 i 10 litara sa orginalnim etiketama.

Dodatne informacije

Podaci za izradu bezbednosnog lista dobijeni su iz bezbednosnih listova proizvođača sastojaka biocidnog proizvoda i od ECHA Evropske agencije za hemikalije. Sadržani podaci bazirani su na našem sadašnjem nivou znanja i iskustva i karakterišu naš proizvod u saglasnosti sa bezbednosnim zahtevima. Upotreba proizvoda je van naše kontrole i u slučaju nepravilne primene ili nepoštovanja uputstva ne odgovaramo za posledice.

- Kraj bezbednosnog lista -